Tender nr. 09-07/24 din

Selectarea companiei privind achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video și monitorizare la punctele de schimb valutar ale Băncii de Economii S.A. amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (195 de puncte de schimb valutar cu 235 ghișee) cu server și sistem central de stocare a datelor, 2 IP camere de supraveghere video la fiecare ghișeu a punctului de schimb valutar și sistema locală (NVR) de stocare a datelor video, echipament de rețea p/u sistema de video supraveghere.

DOCUMENTAȚIA DE TENDER

Chișinău 2014

# INVITAŢIE

# Stimate Domnule Director,

Vă informăm, că Banca de Economii S.A. lansează tenderul, prin solicitarea ofertelor de preţuri,  privind achiziționarea și instalarea sistemului  de  supraveghere video și monitorizare la punctele sale de schimb valutar amplasate pe teritoriul republicii (195 puncte de schimb valutar 235 ghișee) cu serverul central, sistemului  central de stocare a datelor, 2 IP camere  de supraveghere video la fiecare ghișeu,  sisteme de stocare a datelor de supraveghere video locale (NVR), echipamente de rețea p/u sistema de video supraveghere. Cu această ocazie, Vă invităm să participaţi la tenderul de selectare a furnizorilor, expediindu-ne oferta Dumneavoastră, cu luarea în consideraţie a următoarelor documente:

- Fişa de date a achiziţiei.

- Caietul de sarcini.

- Lista punctelor de schimb valutar a băncii

Ofertele vor fi prezentate în conformitate cu Caietul de sarcini, ţinând cont de  Fişa de date a achiziţiei, într-un exemplar, în plic sigilat.

Plicul sigilat ce conţin ofertele furnizorului vor fi depuse la sediul Băncii de Economii S.A., pe adresa: str. Columna, nr. 115, mun. Chişinău, cu următoarea menţiune pe plic:  Pentru Comisia de tender a Băncii de Economii S.A., Tender  nr.09-07/24.

Ofertele (prezentate în plic) urmează a fi depuse până pe data de ”08” august 2014, ora 15:00. Fiecare ofertant va prezenta doar o singură ofertă economică pentru mărfurile/serviciile solicitate.

Anexe la invitaţie:

Anexa Nr. 1 - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Anexa Nr. 2 – CAIETUL DE SARCINI

Anexa Nr. 3 – FORMULAR OFERTA TEHNICĂ-ECONOMICĂ

Anexa Nr. 4 – FORMULARUL DECLARATIEI PRIVIND ELIGIBILITATEA

Anexa Nr. 5 – Lista punctelor de schimb valutar a băncii

# Notă.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile licitaţiei, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

Vă mulţumim pentru participare!

# Anexa nr. 1 la Invitaţie

# FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

# ÎNTREPRINDEREA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: Banca de Economii S.A. |
| --- |
| Adresă: str. Columna, 115 |
| Localitate: mun. Chişinău | Cod poştal: MD 2024 | Ţara: Republica Moldova |
| Persoana de contact: email: gheorghe.stratan @bem.md | Telefon: (022) 218-047, 218-048 Fax: (022) 218-047 |

DATE GENERALE

| OBIECTUL ACHIZITIEI | Lotul 1. Server central de video supraveghere și monitorizare cu sistema de stocare a datelor de la toate IP camerele (arhiva cel puțin 3 luni) Lotul 2.IP videocamere cu sistema locală (NVR) de stocare a datelor (arhiva cel puțin 3 luni) (195 puncte 235 ghișee) Lotul 3. Echipamente de rețea Lotul 4. Echipamente de rețea |
| --- | --- |
| CRITERIUL DE ADJUDECARE | Cele mai avantajoase condiții din punct de vedere tehnico-economic: cel mai mic preț, calitate, garanție, termen de livrare – max. 30 de zile calendaristice, separat pe fiecare lot. |
| CARACTERISTICI TEHNICE | Caracteristicile tehnice ale bunurilor solicitate sunt stipulate în Caietul de sarcini |
| PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI | Până la îndeplinirea obligaţiunilor (max. 1 an). |
| MONEDA | Preţul va fi indicat în lei MD, cu TVA. |
| CONDITII DE LIVRARE | Lot nr.1,3,4 – mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân nr.23 Lot nr.2 – casele de schimb valutare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova conform anexei nr. |
| TERMENUL DE ACHITARE | 10 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului |

CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECȚIE

Calificarea şi selecția ofertanţilor va fi efectuată ţinând cont de situaţia personală a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economico-financiară. Ofertantul obligatoriu va prezenta următoarele documente:

- Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului.

- Copia extrasului din Registrul de Stat ce atesta numele agentului economic şi administratorii acestuia.

- Copia licenţelor, autorizaţiilor care atestă permisiunea respectivului gen de  activitate.

- Copia ultimului raport statistic nr. 5-C confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului.

- Copia Certificatului ce atestă achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu termen valabil.

- Copia certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA.

- Declaraţia privind eligibilitatea completata (conform  Anexei nr.4) .

În măsura în care se consideră necesar, Beneficiarul are dreptul de a solicita alte documente decât cele precizate mai sus, în scopul obţinerii de informaţii edificatoare referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară a ofertanţilor.

Anexa nr. 2 la Invitaţie

# CAIETUL DE SARCINI

Banca de Economii S.A. intenţionează să încheie contracte de achiziţie și instalare a sistemului de supraveghere video și monitorizare la punctele de schimb valutar ale Băncii amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (195 de puncte de schimb valutar 235 ghișee), conform specificației tehnice prezentată mai jos.

Lotul 1.

Termen de livrare – 30 de zile calendaristice.

Termen de garanție – 3 ani.

Țara de origine (producere, asamblare și testare)

Autorizația producătorului MAF (Manufacturer Authorization Form);

Prezența a service – centrului autorizat în Moldova.

| Descrierea (cerințe minimale) | Cant. |
| --- | --- |
| Server | 1 |
| 1 | Embedded device, 30*24 stable operation, High-performance stream media transfer and storage capability, Support tier and cascade deployment, local storage and IP-SAN storage, Support GIS map(Google, Raster Map), support ONVIF, GB/T28181standard protocol gateway connection, support platform SDK, Max support 2000 channels (Max support 500 input devices). Support 10000 accounts management and 1000 online users, support 700M transfer capability & storage capability. 20 distributes server and 5-level cascade, main Processor Intel Core Processor, memory 8GB DDR3, LCD Display system information and status. Hard Disk One system disk and 15 disks local storage (support 4T HDD) - Raid mode Single, Raid0, Raid1, Raid5. 4 x 1000Mbps Ethernet port, fault alarm Support for E-mail, beep, SDK, etc. For fault alarm. |  |
| HDD | 79 |
| 2 | HDD supports up to 16 drives and 32 cameras per system, precision-tuned for surveillance workloads with high write work cycles, reliably performs in multi-drive systems with RAID support, Rotational vibration sensors for reliable performance, Customizable power settings to best support motion-activated cameras. MTBF of >1M hours; AFR of <1% |  |
| Network Storage System | 4 |
| 3 | IPSAN/NAS integrated solution, internal cable-free design, easy data storage and file sharing thanks to High-performance and scalability, data’s safe thanks to fault-tolerant protection mechanisms, support RAID0,RAID1,RAID5, hot-swappable, 24/7 non-stop storage capability thanks to qualified redundant fans and power supply, industrial protocols such as SAMBA,NFS,ISCSI,CIFS,FTP,HTTP, compatible to multiple software platforms. Main Processor Intel SandyBridgequad-core processor, MTBF>100,000 hours. Motherboard Server class (24/7 operation) Memory 4G, Self-patent drawer-type HDD rack, user Interface WEB GUI, Storage Protocol iSCSI, SAMBA, NFS, FTP, Video Input 192ch@D1,96ch@ 720P,48ch@1080P. Hard Disk 16 SATAⅡports,16 HDDs supported(each one up to 4TB). Raid Mode Raid0,Raid1,Raid5,Raid6,JBOD,Single. HDD Hot Standby Support global HDD Hot. Interface 4 RJ-45 10/100/1000Mbps, Network Port 4-1000Mbps Ethernet ports. |  |
| Video surveillance wall monitor | 1 |
| 4 | Panel Size: Wide Screen 27.0"(68.6cm) 16:9 True Resolution : 1920x1080 Pixel Pitch : 0.311mm Brightness(Min) : 300 cd/㎡ Contrast Ratio (Min) : 1200:1 Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1 Viewing Angle (CR≧10) : 170°(H)/160°(V) Response Time : 2ms (Gray to Gray) Display Colors : 16.7M |  |
| UPS professional level |  |
| 5 | Uninterruptible Power Supply 2000W with integrated voltage regulator. Battery 2 x 12V 20Ach. Life of batteries 5 years. The automatic voltage regulation (AVR): allows the preset output voltage from 200V to 240V with power supply voltage variation from 150V to 280V and without switching to battery power. The "dual protection release": In integrated UPS unit that monitors the output voltage and in the event of UPS, the load is not out of order. Short-circuit protection. | 2 |
|  | Lucrări de montare și instalare |  |
|  | Soft p/u supravegherea și monitorizarea gratis |  |

Lotul 2.  IP videocamere cu  sistema locală (NVR)  de stocare a datelor (arhiva cel puțin 3 luni) (195 puncte 235 ghișee)

Termen de livrare – 30 zile calendaristice.

Termen de garanție – 3 ani.

Autorizația producătorului MAF (Manufacturer Authorization Form);

Certificate specialiștilor tehnici pentru sisteme de stocare ale brandului oferit (min. 2);

Prezența a service – centrului autorizat în Moldova.

| Descrierea (cerințe minimale) | Cant. |
| --- | --- |
| Network Camera 1 | 235 |
| 1 | Resolution 3.0M (2048x1536)/1080P(1920×1080), Camera with Image Sensor 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS, Scanning System Progressive, Electronic Shutter Speed Auto/Manual 1/3(4)~1/10000, Min. Illumination 0.1lux/F1.8(color), Backlight Compensation, White Balance, Gain Control, Noise Reduction 3D, Focal Length 6.0 mm, Focus Control Manual, Angle of View H:44°, Compression H.264/ MJPEG, Frame Rate Main Stream 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps), Bit Rate H.264: 32K ~ 8192Kbps. Compression G.711a/G.711u/PCM(-A), Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), ONVIF ProfileS, Max. User Access 20, Memory Slot Micro SD, Max 64GB |  |
|  | Network Camera 2 |  |
| 2 | Resolution 1,3 M 1280x960, (1280x720 , Camera with Image Sensor 1/3” progressive scan CMOS, Scanning System Progressive , Min. Illumination 0.1lux/F1.4 (color), Backlight Compensation, White Balance , Focal Length 3.6 mm, Focus Control Manual, Angle of View H:72.5°, Compression H.264/ MJPEG, Bit Rate H.264: 32K ~ 8192Kbps. , Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), ONVIF ONVIF ProfileS. | 235 |
| Professional Network Video Recorder 1 (4 channel) |  |
| 3 | Up to 4 channel with 1080P realtime live view, H.264/MJPEG dual codec decoding, max 80 Mbps incoming bandwidth, up to 5Mp resolution preview&playback, HDMI/VGA simultaneous video output, 4 channel synchronous realtime playback, GRID interface, support Multi-brand network cameras: ONVIF Version 2.3 conformance, support 1 SATA HDDs up to 8TB, 2 USB(1 USB3.0), multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSSTechnical Specifications, main Processor Dual-core embedded processor, OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording. Compression H.264/MJPEG. Resolution 5Mp（2560× 1920）/3Mp（2048× 1536）/1080P(1920× 1080) / 720P(1280× 720) / D1 (704× 576/704× 480)&etc. MAX. Record Rate 80Mbps, Bit Rate 48~ 8192kbps. Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips, Alarm Input 4 channel and Digital zoom. Backup Mode USB. Device/Network/Internal SATA burner. Ethernet 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), Network Function HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.). Max. User Access 20 users, Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phon , Raid, USB 2 ports, RS232, RS485. | 165 |
|  | Professional Network Video Recorder 2 (4 channel) |  |
| 4 | Up to 4 channel with 1080P realtime live view, H.264/MJPEG dual codec decoding, max 200Mbps incoming bandwidth, up to 5Mp resolution preview&playback, HDMI/VGA simultaneous video output, 4 channel synchronous realtime playback, GRID interface, support Multi-brand network cameras: ONVIF Version 2.3 conformance, support 2 SATA HDDs up to 8TB, 2 USB(1 USB3.0), multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSSTechnical Specifications, main Processor Dual-core embedded processor, OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording. Compression H.264/MJPEG. Resolution 5Mp（2560× 1920）/3Mp（2048× 1536）/1080P(1920× 1080) / 720P(1280× 720) / D1 (704× 576/704× 480)&etc. MAX. Record Rate 160Mbps, Bit Rate 48~ 8192kbps. Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips, Alarm Input 4 channel and Digital zoom. Backup Mode USB. Device/Network/Internal SATA burner. Ethernet 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), Network Function HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.). Max. User Access 20 users, Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Raid, USB 2 ports, RS232, RS485. | 25 |
| Professional Network Video Recorder 2 (8 channel) |  |
| 5 | Up to 8 channel with 1080P realtime live view, H.264/MJPEG dual codec decoding, max 200Mbps incoming bandwidth, up to 5Mp resolution preview&playback, HDMI/VGA simultaneous video output, 8 channel synchronous realtime playback, GRID interface, support Multi-brand network cameras: ONVIF Version 2.3 conformance, support 4 SATA HDDs up to 8TB, 2 USB(1 USB3.0), multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSSTechnical Specifications, main Processor Dual-core embedded processor, OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording. Compression H.264/MJPEG. Resolution 5Mp（2560× 1920）/3Mp（2048× 1536）/1080P(1920× 1080) / 720P(1280× 720) / D1 (704× 576/704× 480)&etc. MAX. Record Rate 200Mbps, Bit Rate 48~ 8192kbps. Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips, Alarm Input 4 channel and Digital zoom. Backup Mode USB. Device/Network/Internal SATA burner. Ethernet 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), Network Function HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.). Max. User Access 20 users, Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Raid, USB 2 ports, RS232, RS485. | 4 |
| Professional Network Video Recorder 2 (16 channel) |  |
| 6 | Up to 16 channel with 1080P realtime live view, H.264/MJPEG dual codec decoding, max 200Mbps incoming bandwidth, up to 5Mp resolution preview&playback, HDMI/VGA simultaneous video output, 16 channel synchronous realtime playback, GRID interface, support Multi-brand network cameras: ONVIF Version 2.3 conformance, support 8 SATA HDDs up to 8TB, 2 USB(1 USB3.0), multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSSTechnical Specifications, main Processor Dual-core embedded processor, OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording. Compression H.264/MJPEG. Resolution 5Mp（2560× 1920）/3Mp（2048× 1536）/1080P(1920× 1080) / 720P(1280× 720) / D1 (704× 576/704× 480)&etc. MAX. Record Rate 160Mbps, Bit Rate 48~ 8192kbps. Trigger Events Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips, Alarm Input 4 channel and Digital zoom. Backup Mode USB. Device/Network/Internal SATA burner. Ethernet 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), Network Function HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.). Max. User Access 20 users, Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Raid, USB 2 ports, RS232, RS485. | 1 |
| HDD |  |
| 7 | HDD supports up to 16 drives and 32 cameras per system, precision-tuned for surveillance workloads with high write work cycles, reliably performs in multi-drive systems with RAID support, Rotational vibration sensors for reliable performance, Customizable power settings to best support motion-activated cameras. MTBF of >1M hours; AFR of <1% | 236 |
| 8 | Power suply for NVR |  |
|  | Pulse redundant power supply 12V/5A. Built-in overload protection, reverse polarity, over-charging and discharging of the battery. Input voltage 190-265V. Under the battery 17-18A / h Dimensions: 265 * 195 * 72mm. 3-year warranty. | 195 |
| 9 | Power suply for cameras |  |
|  | Pulse redundant power supply 12V/3A. Built-in overload protection, reverse polarity, over-charging and discharging of the battery. Function Fault. Input voltage 190-265V. Under the battery 7A / h Dimensions: 190 * 290 * 90mm. Warranty 18 months. | 570 |
|  | Lucrari de montare și instalare |  |
|  | Soft p/u supravegherea și monitorizarea gratis |  |

Lotul 3.  Echipamente de rețea

Termen de livrare – 30 de zile calendaristice.

Termen de garanție – 3 ani.

| Descrierea (cerințe minimale) | Cant. |
| --- | --- |
| Security Appliance/Gateway | 2 |
| Hardware configuration | Min.8 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports Min.4 GB memory (upgradable up to 12GB) |  |
| Expansion slot | Min. One network card expansion slot for future upgrade, support for 8x 1 Gigabit copper Ethernet port, 2 x or 4 x 10 Gigabit fiber Ethernet port |  |
| Included Features | Firewall ,IPsec VPN,Identity Awareness,Mobile Access (5 users),Advanced Networking & Clustering,IPS,Application Control ,URL Filtering ,the license must be included |  |
| Production Performance | Min.4 Gbps firewall throughput Min 1.2 Gbps firewall and IPS throughput |  |
| Platform management and monitoring | Remote Management WEB |  |
| Performance Tests | Min.4 Gbps of firewall throughput, 1518 byte UDP Min.1 Gbps of VPN throughput, 3DES/AES Min 5,000 IPsec VPN tunnels Min 2 Gbps of IPS throughput, Recommended IPS profile, IMIX traffic blend Min 1 million concurrent connections, 64 HTTP response |  |
| Network Connectivity | 802.3ad passive and active link aggregation Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode |  |
| Routing Protocols | BGP and IGMP |  |
| Number of VLANs | 1024 interfaces or per system |  |
| High Availability | Active/Active - L3 mode Active/Passive - L3 mode Session synchronization for firewall and VPN Session failover for routing change Device failure detection Link failure detection |  |
| Power supplies | Two redundant hot-swappable power supplies |  |
| Rack mountable kit | Slide rails |  |

Lotul 4.  Echipamente de rețea

Termen de livrare – 30 de zile calendaristice.

Termen de garanție – 1 an.

| Descrierea (cerințe minimale) | Cant. |
| --- | --- |
| Switch – unmanaged | 27 |
| Hardware configuration | Min.8 RJ45 ports |  |
| Production Performance | Min. 10/100/1000 Mbps |  |
| Case | Metal case |  |
| Rack mountable kit | rack mount |  |
| Switch – unmanaged | 4 |
| Hardware configuration | Min.16 RJ45 ports |  |
| Production Performance | Min. 10/100 Mbps |  |
| Case | Metal case |  |
| Rack mountable kit | rack mount |  |
| Switch – unmanaged | 1 |
| Hardware configuration | Min.24 RJ45 ports |  |
| Production Performance | Min. 10/100 Mbps + 2 x Gigabit Ethernet |  |
| Case | Metal case |  |
| Rack mountable kit | rack mount |  |

# CERINŢE FAŢĂ DE OFERTĂ

| PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI | 90 de zile de la data deschiderii plicurilor |
| --- | --- |
| OFERTA TEHNICĂ-ECONOMICĂ | Se va completa FORMULARUL DE OFERTĂ TEHNICĂ-ECONOMICĂ, anexat la Caietul de sarcini pentru bunurile care formează obiectul achiziției. Preţurile vor fi indicate în lei MD cu TVA. Preţurile indicate de Ofertant trebuie să fie fixe din momentul deschiderii plicurilor pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului se consideră nulă şi se respinge. Oferta va fi semnată şi ştampilată de ofertant. |
| MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI | Ofertele se prezintă într-un exemplar, în plic netransparent sigilat conţinând propunerea tehnică-economică şi documentele obligatorii pentru calificare şi selecţie conform fişei de date a achiziţie. Pe plic se menţionează „ Pentru Comisia de tender a Băncii de Economii S.A., Tender nr. 09-07/24” fiind marcat cu numele şi adresa ofertantului. Oferta nu va conţine rânduri înserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial. |
| POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI | - Orice modificare a ofertei şi/ sau retragerea acesteia, se poate efectua de către Ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. - Ofertele depuse după data şi ora limita, se returnează fără a fi deschise. - Ofertele retrase după data limită de depunere, atrag de la sine descalificarea acestora. |
| OBSERVAŢII | În cazul în care se constată că unul sau mai mulţi ofertanţi au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, comisia de tender va fi în drept să solicite completarea acestora, în limita de maximum 72 ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completări/clarificări la ofertele depuse. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu prezintă informaţia suplimentară solicitată în termenii stabiliţi. Comisia de tender poate descalifica Ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie în cazul în care se va constata că datele de calificare prezentate sunt false, eronate sau incomplete, precum şi în alte cazuri prevăzute de regulamentele interne ale Beneficiarului sau actelor legislative sau normative incidente materiei achiziţiilor. |

# Anexa Nr. 3 la Invitaţie

# FORMULAR OFERTA TEHNICĂ-ECONOMICĂ

- Denumirea întreprinderii ________________________

- IDNO _________________________________________

- Telefon / fax  pentru relaţii  _________________________

- Email____________________________________________

- Persoana de contact ______________________________

- Preţul:

# Tipul, cantitatea şi preţul

Lotul nr. 1

| Nr. d/o | Denumirea mărfii | Cantitatea | Preţul pentru o unitate (inclusiv TVA) | Suma totală pe poziție (inclusiv TVA) | Termen de garanție | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server | 1 |  |  |  |  |
| 2 | HDD | 79 |  |  |  |  |
| 3 | Network Storage System | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Video surveillance wall monitor | 1 |  |  |  |  |
| 5 | UPS professional level | 2 |  |  |  |  |

Lotul nr.2

| Nr. d/o | Denumirea mărfii | Cantitatea | Preţul pentru o unitate (inclusiv TVA) | Suma totală pe poziție (inclusiv TVA) | Termen de garanție | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Network Camera 1 | 235 |  |  |  |  |
| 2 | Network Camera 2 | 235 |  |  |  |  |
| 3 | Professional Network Video Recorder 1 (4 channel) | 165 |  |  |  |  |
| 4 | Professional Network Video Recorder 2 (4 channel) | 25 |  |  |  |  |
|  | Professional Network Video Recorder 2 (8 channel) | 4 |  |  |  |  |
|  | Professional Network Video Recorder 2 (16 channel) | 1 |  |  |  |  |
|  | HDD | 236 |  |  |  |  |
|  | Power suply for NVR | 195 |  |  |  |  |
|  | Power suply for cameras | 570 |  |  |  |  |

Lotul nr.3

| Nr. d/o | Denumirea mărfii | Cantitatea | Preţul pentru o unitate (inclusiv TVA) | Suma totală pe poziție (inclusiv TVA) | Termen de garanție | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Security Appliance/Gateway | 2 |  |  |  |  |

Lotul nr.4

| Nr. d/o | Denumirea mărfii | Cantitatea | Preţul pentru o unitate (inclusiv TVA) | Suma totală pe poziție (inclusiv TVA) | Termen de garanție | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch – unmanaged (8 ports) | 27 |  |  |  |  |
| 2 | Switch – unmanaged (16 ports) | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Switch – unmanaged (24 ports) | 1 |  |  |  |  |

- Termenul de plată – 10 zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului

- _____________________ SRL/S.A., declară că, întocmind oferta tehnică-economică, a ţinut cont de toate condiţiile contractării prevăzute în Invitaţie şi se obligă ca, în caz de adjudecare, să semneze contractul de achiziționare a bunurilor, propus de Beneficiar, elaborat în concordanță cu legislația în vigoare.

- Anexă la ofertă economică:

- Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

- Copia extrasului din Registru de Stat ce atesta numele agentului economic şi administratorii acestuia.

- Copia licenţelor, autorizaţiilor care permite executarea lucrărilor / indicate.

- Copia ultimului raport statistic nr. 5-C confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

- Copia Certificatului ce atestă achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu termen valabil

- Declaraţia privind eligibilitatea completata (conform  Anexei Nr.5  anexat la Oferta Economică).

____________________________________.

(denumire/nume ofertant )

(semnătura şi ştampila),

# Anexa Nr. 4 la Invitaţie

# FORMULARUL DECLARATIEI PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant la procedura de licitaţie pentru atribuirea contractului  sub sancţiunile aplicate în conformitate cu legislaţia penală/administrativă, respectiv că:

a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator al insolvabilităţii sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare  până la termenul limita de depunere al ofertei;

d) în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unui abuz sau unei greşeli în materie profesională.

2. Subsemnatul declar pe proprie răspundere ca în ultimii 5 ani, nu am fost condamnaţi prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

3. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca Beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, autoritate şi instituţie publică, societate comerciala, banca, alte persoane juridice publice şi private să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Beneficiarului, cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.

5. Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi sau administrative.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

____________________________________

(denumire/nume ofertant )

(semnătura şi ştampila),

# Anexa Nr. 5  la Invitaţie

# Lista

# punctelor de schimb valutar a băncii